## Slide 1: Registri
Predavanje 5, Prva kragujevačka gimnazija

## Slide 2: Mikroprocesor i8086

## Slide 3: Registri
U centralnom procesoru postoji više različitih registara koji se mogu klasifikovati prema različitim kriterijumima: nameni, vrsti podataka koju mogu da sadrže, mogućnosti pristupa (da li su vidljivi samo programima operativnog sistema ili i korisničkim programima), itd.
Najčešće korišćen kriterijum klasifikacije je namena registara. Registri centralnog procesora se prema nameni mogu podeliti na:
  Registre opšte namene (još se nazivaju i opšti registri)
  Registre specijalizovane namene (još se nazivaju i specijalizovani registri)

## Slide 4: Registri opšte namene
Registri opšte namene se koriste za različite funkcije, npr za čuvanje različitih vrsta podataka, adresa i kodova generisanih pri izvršavanju programa. Korisnički program može da im pristupi, čita i menja njihov sadržaj bez ograničenja.
Procesori jednostavnije konstrukcije su imali jedan opšti registar nazvan akumulator. Savremeni mikroprocesori sadrže veći broj registara opšte namene.

## Slide 5: Registri opšte namene
  U zavisnosti od dizajna procesora i odgovarajućeg mašinskog jezika, opšti registri se mogu dodatno podeliti prema nameni, npr. na:
  Akumulatore – koriste se za aritmetičko-logičke operacije i čuvanje znakovnih podataka
  Indeks registre – koriste se za indeksno adresiranje
  Pokazivače segmenata – sadrže početnu adresu segmenta na računarima sa segmentnim adresiranjem
  Pokazivače steka – pokazuju na početak memorije koja je određena za stek
  Podela registara opšte namene nije striktna na svim procesorima. Na nekima je strogo određeno koji opšti registri mogu da sadrže podatke a koji adrese, dok na drugim programer ili operativni sistem odreĎuju podelu.

## Slide 6: Registri opšte namene
  Veličina opštih registara zavisi od arhitekture procesora. Opšti registri procesora sa 64-bitnom arhitekturom imaju 64 bita. Opšti registri procesora sa 32-bitnom arhitekturom imaju 32 bita, i u slučaju potrebe, dva susedna registra se koriste kao registar od 64 bita.
  U opštem slučaju, registar opšte namene mora biti dovoljno veliki da može da prihvati celu reč koja se obrađuje u procesoru, odnosno dovoljno veliki da prihvati kompletnu adresu ukoliko se koristi za adresiranje.

## Slide 7: Registri opšte namene – ragistri podataka
(i8086) Registri podataka se mogu tretirati kao 4 šesnaestobitna ili 8 osmobitnih registara zavisno od toga da li se operiše sa rečima ili bajtovima. Šesnaestobitni su označeni sa AX, BX, CX i DX i u svakom razlikujemo viši (High) i niži (Low) bajt. Pošto se registri nalaze unutar procesora, oni predstavljaju najbržu memoriju u računaru, ali ih ima svega nekoliko.

## Slide 8: Registri opšte namene – ragistri podataka
AX – akumulator se koristi prilikom množenja reči, deljenja, ulazno izlaznih operacija i nekih operacija sa azbučnim podacima. Sličnu ulogu imaju AL i AH registri kada se operiše sa bajtovima.
BX – bazni registar se koristi u baznom modu adresiranja.
CX – registar brojač služi kao brojač u instrukcijama za opis ciklusa, osnosno prilikom operacija sa azbučnim podacima.
DX – registar podataka ima ulogu pomoćnog akumulatora prilikom množenja reči i prilikom deljenja. Često se koristi i za čuvanje adrese prihvatnog registra prilikom ulaza i izlaza podataka.

## Slide 9: Registri opšte namene – ragistri podataka
Primer: Podela registara na viši i niži bajt. Ako je npr. AX=0011 0000 0011 1001b, onda je AH=0011 0000b, a AL=0011 1001b. Ukoliko se promeni sadržaj bilo AH, bilo AL, menja se i sadržaj AX

## Slide 10: pokazivački I indeks registri
Pokazivački i indeksni registri se koriste za rad sa adresama. Da bi se pristupilo podacima u segmentu podataka, adresa segmenta se čuva u registru segmenta podataka, a dodatak u jednom od sledećih registara: BP, SI ili DI.
  BP (Base Pointer) – se koristi kod većine aritmetičkih operacija prilikom bazno indeksnog adresiranja, ali i kao dopunski pokazivač za rad sa podacima i stekovima.
  SI (Source Index) – je indeks registar koji se koristi u operacijama sa nizovima pri čemu ukazuje na lokacije iz koje treba uzeti izvorne podatke pa otuda i naziv izvorni indeks registar.
  DI (Destination Index) – ima sličnu ulogu kao i SI s tom razlikom što on ukazuje na lokacije u koje treba upisati rezultat.
  SP (Stack Pointer) – je klasični pokazivač steka. Prilikom rada sa stekom, adresa steksegmenta je u stek-segment registru.
  IP (Instruction Pointer) – Pokazivač na sledeću instrukciju. Radi u sprezi sa CS registrom, formirajući adresu sledeće instrukcije.

## Slide 11: Specijalizovani registri
U svakom procesoru postoji velik broj registara specijalizovane namene koji se koriste pri izvršavanju operacija, njihovoj kontroli, kao i za prikaz tekućeg stanja procesora i programa koji se izvršava. Većina ovih registara nije direktno dostupna korisničkim programima. Neke od njih koriste samo programi operativnog sistema, dok su drugi dostupni samo na nivou mikrokoda.

## Slide 12: Specijalizovani registri
Neki od specijalizovanih registara su:
  Instrukcioni registar (IR) – sadrži poslednju pročitanu instrukciju
  Registar memorijskih adresa (RMA) – sadrži adresu u memoriji iz koje treba preneti sadržaj u PRM ili u koju treba upisati sadržaj iz PRM
  Prihvatni registar memorije (PRM) – sadrži reč koja je poslednja pročitana iz memorije, ili koju treba upisati u memoriju na adresu koja je sadržana u RMA
  Brojač instrukcija (PC) – sadrži adresu naredne instrukcije koju treba preneti u procesor
  Registar koji sadrži status programa koji se trenutno izvršava (PSW, eng. Program Status Word)
  Kontrolni registri – sadrže specifične informacije za svaku mašinu: tekuče stanje mašine, vektor prekida, rad u posebnom režimu izvršavanja instrukcija

## Slide 13: SPECIJALIZOVANI REGISTRI – STATUSNI REGISTAR
Statusni registar sadrži zastavice (flags) koje mogu biti podignute ili spuštene. Ulogu jedne zastavice igra jedna ćelija, odnosno jedan bit. Ako je sadržaj ćelije 1, zastavica je podignuta, u suprotnom je spuštena. Flegovi se koriste u instrukcijama grananja. Naime, često tok programa zavisi od toga da li je dobijeni rezultat nula, pozitivan, ili ima paran broj binarnih jedinica itd.

## Slide 14: SPECIJALIZOVANI REGISTRI – STATUSNI REGISTAR
CF (Carry Flag) - postavlja se na 1 ako postoji prenos kod sabiranja, odnosno pozajmica kod oduzimanja. Koristi se i kod operacije množenja, a čuva i šiftovani ili rotirani bit koji izlazi iz nekog registra kao i rezultat operacije uporeĎivanja.
PF (Parity Flag) – fleg parnosti je 1 ako rezultat operacije sadrži paran broj jedinica.
AF (Auxiliary Flag) – pomoćni fleg prenosa koristi se u radu sa pakovanim decimalnim brojevima.
ZF (Zero Flag) – nula fleg dobija vrednost 1 ako je rezultat operacije nula.
SF (Sign Flag) – fleg znaka je značajan kada se radi sa označenim brojevima. Ako je rezultat negativan SF se postavlja na 1. Ako se ima u vidu da su negativni brojevi zapisani u obliku potpunog komplementa, onda SF uvek sadrži bit najveće težine rezultata.
TF (Trap Flag) – zamka fleg se koristi prilikom izvršavanja instrukcija korak po korak.
IF (Interrupt Enable Flag) – fleg osposobljavanja prekida.
DF (Direction Flag) – fleg pravca se prvenstveno koristi prilikom rada sa nizovima. Ako je DF=1 smanjuje se sadržaj indeks registra.
OF (Overflow register) – fleg prekoračenja signalizira da je prilikom aritmetičke operacije došlo do prekoračenja.

## Slide 15: SPECIJALIZOVANI REGISTRI – STATUSNI REGISTAR

## Slide 16: Mikroprocesor Intel 80386
Tridesetdvobitni mikroprocesori su izgrađeni u minijaturnijoj tehnologiji sa većim stepenom integracije tranzistora na čipu. U cilju povećanja brzine rada osnovne memorije, ugrađuju se specijalno brze memorije malog kapaciteta, tzv. keš-memorije. Ova memorija služi kao posrednik između mikroprocesora i osnovne memorije. Frekvencija rada procesora se povećava sa nekoliko MHz na 16, 20, 33 i više MHz.
Kod procesora i8086 svi registri su bili 16-bitni, stoga je najveće ograničenje ovih procesora bila maksimalna dužina segmenta od 64KB (2^16).
Intel 80386 je prvi 32-bitni procesor. On proširuje sve registre na 32 bita, što dozvoljava linearno adresiranje čak do 2^32=4GB memorije

## Slide 17: Mikroprocesor Intel 80386

## Slide 18: Mikroprocesor Intel 80386
Registar AX je proširen na 32 bita. Novi 32-bitni registar se naziva EAX, dok zbog kompatibilnosti AX i dalje referiše na 16-bitni registar (prvih 16 bita EAX). I dalje postoje AL i AH, kao niži i viši bajt AX-a. Registar AX (ili njegova proširena verzija EAX) u opštoj terminologiji se naziva akumulator i ima oznaku AC. Ostali prošireni registri opšte namene su EBX, ECX, EDX, ESI i EDI.
Pored ovih, i mnogi drugi registri su prošireni, BP postaje EBP, SP postaje ESP, FLAGS postaje EFLAGS i IP postaje EIP. Registar u koji se učitava kompletna instrukcija naziva se IR (Instruction Register). Na većini procesora, IR nije vidljiv programeru.
Dodata su dva nova segmentna registra, FS i GS.