## Slide 1: Bluetooth
Milan Šmigić 112/2016

## Slide 2: Šta je Bluetooth?
Bluetooth koristi radio frekvencije za komunikaciju između uređaja
EV3 koristi Bluetooth da učita programe bežičnim putem
EV3 takođe koristi Bluetooth da bi se povezao sa drugim EV3

## Slide 3: Zašto koristiti Bluetooth na EV3?
Koordinacija više robota
  Za izvršavanje sličnih akcija
  Sinhronizacija njihovih akcija
Upravljanje velikim robotom sa više brick-ova
Alternativa lančanom povezivanju: zahteva manje ožičenja, ali su potrebni odvojeni programi

## Slide 4: Saveti
Dajte svakom brick-u jedinstveno ime (u izazovima koji slede to su Sender (pošiljalac) i Receiver (primalac))
Koristite USB kabl za preuzimanje koda na brick-ove (umesto Bluetooth). Ne možete istovremeno povezati nekoliko EV3 i računar
Prvo uključite Receiver robota, a zatim Sender robota u izazovima u ovoj lekciji. U rešenju izazova 1 pošiljalac šalje poruku samo jednom.

## Slide 5: Aktiviranje Bluetooth-a na EV3
Uključivanje Bluetooth-a:
  Na EV3 meniju, kliknite na simbol koji izgleda kao ključ
  Kliknite na “Bluetooth” i aktivirajte ga
Kako biste se povezali na drugi brick idite nazad do Bluetooth menija
  Idite na “Connections”
  Izaberite “Search” i pronađite ime drugog brick-a
Konekcijama takođe možete upravljati pomoću Bluetooth Connection Block. Ali mi to nećemo koristiti u nastavku.

## Slide 6: Novi blok: Razmena poruka (Messaging)
Blok za razmenu poruka možete pronaći u plavoj paleti.
Koristićete Wait For blok u Messaging Mode-u.

## Slide 7: Izazov 1
Pošalji “Hello World” poruku sa jednog brick-a na drugi
Drugi brick treba da primi poruku i prikaže je na ekranu 5 sekundi
Saveti:
  Prvo ćete morati da uparite dva robota
  Nazovite jednog robota Sender a drugog Receiver za ovaj izazov
  Za ovaj izazov koristićete Messaging block  Send  Text
  Koristićete Wait For block u Messaging Mode  Change  Text
Video

## Slide 8: Rešenje izazova 1
Kod u robotu Sender
Kod u robotu Receiver
Šalje poruku “Hello World” robotu Receiver. Naslov poruke “Greeting” mora da se poklapa sa nazivom u Receiver.
Čeka na poruku prvog robota i prikazuje tekst 5 sekundi.

## Slide 9: Izazov 2: Sinhronizovani plivači
Pomerajte prvog robota rukom i drugom robotu pošaljite snagu motora.
Drugi brick prima podatke i imitira pokret.

## Slide 10: Rešenje izazova 2
Kod u robotu Sender
Kod u robotu Receiver
Čita snagu svakog motora i nakon toga koristeći dva različita naslova za poruke šalje podatke Receiver robotu.
Čita dve poruke različitog naziva i podešava primljenu vrednost snage.

## Slide 11
Jednom kada naučite kako da koristite Bluetooth na EV3, možete napraviti složene robote u kojima se kretanje koordinira i sinhronizuje.
Robot orao (na slici desno) je primer takvog projekta gde se Bluetooth poruke koriste za koordinaciju kretanja glave, nogu i krila. Drugi brick koristi Bluetooth za daljinsko upravljanje robotom.