## Slide 1: Kretanje
Marija Živanović 66/2015
Milan Šmigić 112/2016

## Slide 2: Move Steering Block
upravljanje:
kretanje pravo ili skretanje
snaga/brzina
način funkcionisanja
1. Automatsko kočenje 2. Motori se okreću po inerciji do zaustavljanja, nakon što je snaga svedena na nulu
trajanje/distanca

## Slide 3: Negativna i pozitivna snaga
negativna snaga = kretanje unazad
pozitivna snaga = kretanje unapred

## Slide 4: Kako se kretati pravo?
Korak 1: Iz Green Block taba selektujte i prevucite Move Steering blok na radnu površinu
Korak 2: Postavite Move Steering pored Start Block (zelena strelica) (kao na animaciji)

## Slide 5: Kretanje pravo (3 sekunde)
Korak 1: Iz Green Block taba selektujte i prevucite Move Steering na radnu površinu
Korak 2: Postavite Move Steering pored Start Block (zelena strelica)
Korak 3: Selektujte opciju “On for Seconds” i postavite trajanje na 3 (sekunde)
Korak 4: Povežite USB kabl za EV3 i laptop.
Korak 5: Preuzmite na EV3
Korak 3
Korak 4
Korak 5

## Slide 6: Primer 1
Počećemo sa jednostаvnim progrаmom kojim će se robot kretаti prаvo 2 sekunde, а zаtim će se kreti unаzаd 2 sekunde.
Potrebno je odаbrаti MOVE STEERING blok iz pаlete i privući gа nа rаdnu površinu.
Nа početku bi trebalo odrediti portove nа koje su priključeni motori. EV3 imа četiri portа zа motore – A, B, C i D.
U nаšem slučаju pogonski motori su priključeni nа B i C port, što se može videti u gornjem desnom uglu blokа. Kаko se nа osnovu postаvke zаdаtkа robot kreće prаvo 2 sekunde, nа bloku MOVE STEERING, u donjem levom uglu, potrebno je dа kliknete nа ikonicu i odаberete opciju “On for Seconds”.
Od opcija postoje sekunde (seconds), stepeni (degrees) i obrtaji (rotations).

## Slide 7
Podesite dužinu kretаnjа robotа klikom nа broj 1 ispod ikone sаtа, koji predstavlja trajanje i unošenjem vrednosti 2. Time ćete osigurati da će se robot kretаti 2 sekunde.
Nа krаju, dа bi se robot kretаo nаpred, potrebno je dа vrednost ispod ikone nаlik brojаču, koji predstаvljа snаgu, bude pozitivnа. Postаvićemo dа tа vrednost bude 75. Kаdа je snаgа motorа postаvljenа nа negаtivnu vrednost motor (robot) će se kretаti unаzаd.

## Slide 8: Zadatak 1
Kreirati program kojim će se robot kretati od startne linije do cilja - putanja 1 i ponovo nazad do starta - putanja 2.
KRAJ
START
B
C
1
2

## Slide 9: Diskusija
Da li ste puno nagađali i proveravali?
  Da. Programiranje koristeći sekunde, obrtaje i stepene uz pretpostavke i provere oduzima puno vremena i napora.
Da li je promena brzine bila bitna?
  Da. Kada se krećete koristeći sekunde, brzina će biti jako važna.
Da li će veličina točka biti važna? Zašto?
  Veličina točka utiče na stepene/obrtaje.
Da li će nivo baterije biti važan? Zašto?
  Kada se krećete koristeći sekunde, nivo baterije menja snagu.

## Slide 10
Na osnovu postavke zadatka, robot se kreće pravo 5 rotacija (360 stepeni = 1 rotacija), tako da je potrebno da na bloku MOVE STEERING u donjem levom uglu kliknete na ikonu i odaberete opciju “On for Rotations” .
Na sledećem slajdu možete videti brže rešenje za ovaj izazov.
Ovo bi se menjalo za stepene ili sekunde

## Slide 11: Rešenje korišćenjem Port View
1
2
KRAJ
START
B
C
Izazov: Pomerite robota napred od starta do kraja (1) i potom nazad do startne linije (2).
Za ovaj izazov morali ste da puno nagađate i proveravate kako biste završili tačno na drugoj liniji.
Sada isprobajte Port View:
  Pogledajte jedan od senzora rotacije (motor B ili C u slučaju našeg robota sa desne strane)
  Proverite da li je postavljen na mode stepeni (degrees) i da kreće od 0 stepeni.
  Pomerajte svog robota rukom od startne do krajnje linije. Proverite da li se točkovi okreću lagano i ne proklizavaju kako se robot kreće.
  Vidite za koliko stepeni se vaš robot pomerio.
  Iskoristite taj broj u Move Steering Block kako bi se robot pomerio za tačnu distancu.

## Slide 12: Skretanje/okretanje
Cilj je da robot napravi okret za 180 stepeni. Postoje dva načina da se to uradi – PIVOT i SPIN.
U prvom slučaju je motor C zaustavljen, tako da se robot okreće oko ose koja prolazi kroz desni točak.

## Slide 13
U drugom slučaju su aktivna oba motora, ali rade sa snagama različitog znaka, tako da se motor okreće oko svoje ose.

## Slide 14: Kako realizovati skretanje?

## Slide 15: Realizacija Pivot skretanja za 90 stepeni
podešavamo za 90 stepeni

## Slide 16: Zadatak 2
Napraviti program takav da robot skrene za 90 stepeni. Da li će robot skrenuti za 90 stepeni ukoliko tu vrednost unesemo u označeno polje na prethodnom slajdu?
Odgovor:
  Korišćenjem port view-a možemo izmeriti, a zatim i uneti broj stepeni u polje naznačeno na slici.